Работа «Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей  Татьяны Макаровой, улицей Рудневка, внутриквартальным проездом (граница разработанных проектов межевания №03.08.013.2010, №03.08.014.2010.), улицей Святоозерская и материалы по обоснованию проекта межевания» выполнена авторским коллективом в составе:

| № п/п | Должность ответственного исполнителя | Подпись | ФИО. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Авторы работы |
| 1.1. | Начальник ТППМ ВАО |  | Д.С. Давыдов |
| 1.2. | Заместитель начальника |  | С.В. Райков |
| 1.3. | Начальник отдела градэкономики |  | И.В. Алексеева |
| 1.4. | Руководитель группы |  | Н.Г. Ермакова |
| 1.5. | Ведущий архитектор |  | А.В. Корнакова |
| 1.6. | Ведущий экономист |  | А.С.Широкова |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Материалы по обоснованию проекта межевания

1.1. Характеристика исходных данных для межевания территории

1.2. Характеристика фактического использования территории с учетом результатов натурных обследований

1.3.Расчетное обоснование площади земельных участков  существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования

1.4.Планировочное обоснование местоположения границ земельных участков существующих зданий,  сооружений, территорий общего пользования, неиспользуемых территорий и условий предоставления земельных участков

2.Проект межевания территории

2.1. Положения о межевании территории

  - 2.2.Чертежи (планы) межевания территории

Приложения:

- Данные об объектах капитального строительства

- Данные об установленных земельных участках

- Данные об учреждениях, предприятиях, организациях

4. Данные о находящихся в разработке объектах капитального строительства.

ВВЕДЕНИЕ

Работа выполнена в соответствии с требованиями Технического задания, в т.ч. в соответствии с требованиями, установленными Земельным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом города Москвы, иными действующими нормативными правовыми документами.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного Кодекса города Москвы в составе выполненных работ проведена подготовка как проекта межевания, содержащего подлежащие утверждению материалы, так и материалов по обоснованию проекта межевания.

Проект межевания содержит положения о межевании территории,  представленные в форме таблицы «Характеристики земельных участков, установленных проектом межевания» (таблица 2) и выполненные  чертежи межевания территории: «План межевания территории» (чертеж 2); «План особых условий  и  ограничений  использования земельных участков» (чертеж 3).

Материалы по обоснованию проекта межевания подготовлены в виде пояснительной записки, включающей текстовые материалы, таблицу «Характеристики фактического  использования и расчетного обоснования площадей земельных участков» (таблица 1),  чертеж «План фактического использования территории» (чертеж 1).

Таблицы исходных данных приведены в приложении.

Работа выполнена на основании следующих исходных данных:

- данных Городского бюро технической инвентаризации об общей площади отдельно стоящих жилых и нежилых объектов, площади по наружному обмеру каждого из расположенных на территории квартала зданий, об этажности жилых и нежилых объектов, о годе постройки объектов, о функциональном использовании расположенных на территории встроенно-пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих нежилых объектов;

- данных Департамента земельных ресурсов города Москвы об установленных границах земельных участков, переданных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду;

- данных Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы о градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах зон с особыми условиями использования территорий, границах территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, красных линиях, границах территорий с действующей градостроительной документацией, данных Государственной картографической основы в М 1:2000;

Предусмотренный Техническим заданием, но не предусмотренный действующей нормативной правовой базой термин «градостроительные регламенты общего и особого вида» в работе  не используется. Вместо него приводится перечень особых условий и ограничений, входящих в состав таких регламентов, в соответствии с ранее действовавшей правовой базой города Москвы.

1. Материалы по обоснованию проекта межевания

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях установления границ земельных участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в т.ч. линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных участков, которые могут быть  сформированы на неиспользуемых территориях из состава неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений использования всех  перечисленных видов участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в т.ч. установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости земельного участка.

1.1.Характеристика исходных данных для межевания территории.

Территория проекта межевания расположена в микрорайоне 4 районе Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы.

Рассматриваемая территория ограничена: ул. Т.Макаровой, ул. Рудневка, внутриквартальным проездом (граница разработанных проектов межевания №03.08.013.2010, №03.08.014.2010.), ул. Святоозерская.

Площадь территории в границах рассмотрения составляет 7,001 га.

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы исходные данные, приведенные в приложении.

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории межевания всего размещено 12 зданий, сооружений, в т.ч. 4 жилых здания, 2 здания детских дошкольных и школьных учреждений.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные участки (приложение 2) на территории межевания сформировано и поставлено на кадастровый учет всего 5 земельных участков, в т.ч. 2 в постоянное бессрочное пользование, остальные участки предоставлены в аренду.

В нежилых помещениях расположенных на территории межевания зданий, сооружений, размещены следующие учреждения, организации и предприятия: ателье, ремонт обуви, магазины, парикмахерская, химчистка, аптека, оптика, поликлиника №78, детский сад №2504, школа №1443.

На территории межевания в составе красных линий установлены красные линии улично-дорожной сети.

1.2. Характеристика фактического использования территории

с учетом результатов натурных обследований

По результатам натурных обследований (09.07.2011г.) выявлены  нижеследующие особенности фактического  использования территории, подлежащие учету при обосновании размеров и местоположения границ земельных участков и условий их предоставления.

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и сооружений, прошедших техническую инвентаризацию.

Определено местоположение некапитальных сооружений, в т.ч. высоких и низких ограждений  земельных участков и их частей,  откосов, подпорных стенок, детских, спортивных, хозяйственных и иных площадок, озелененных частей территории, бордюров, иных  элементов планировочной организации территории, разграничивающих ее использование.

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и паркирования автотранспортных средств, места размещения озелененных территорий общего пользования.

Указанные характеристики фактического использования территории межевания приведены в таблице 1 и на чертеже 1.

1.3.Расчетное обоснование площади земельных участков существующих  зданий,  сооружений, территорий общего пользования.

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков существующих зданий, сооружений и территорий общего пользования проводился  в соответствии  с:

а) требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно:

- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки  г. Москвы», № 769-ПП  от 04.10.2005 г. «О внесении изменений в МГСН 1.01.-99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества машиномест для объектов жилого, общественного и производственного назначения»;

б) данными ГорБТИ;

в) едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания территории города Москвы (Приказ по МКА от 13.02.08 №13).

Произведен расчет нормативно необходимой площади территории  земельных участков жилых в соответствии с годом застройки, нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего пользования, выполненный в соответствии с нормами для межмагистральной территории более 1000 га.

Расчетная площадь данного квартала составляет: минимум – 6,0572га, максимум  – 9,1847га. Фактическая площадь находится в данном диапазоне и составляет – 7,001га. Расчетный корректирующий коэффициент (К) составит: для минимума – 1,23611, для максимума – 0,69351.

Характеристики фактического использования и расчетного обоснования размеров  земельных  участков  территории  квартала представлены в таблице 1.

1.4.Планировочное обоснование местоположения границ земельных участков существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования, неиспользуемых территорий и условий предоставления земельных участков.

При обосновании местоположения границ земельных участков в соответствии с требования части 4 стать 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков.

Участок №1 размером 0,714 га, выделяется для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Рудневка, д. 4, что соответствует нормативно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями размером 0,286 га.

Участок №2 размером 0,852 га, выделяется для эксплуатации жилого дома по адресу: Святоозерская ул., д.3, что соответствует нормативно необходимой площади. в том числе участок с минимальными обременениями размером 0,368 га.

Участок №3 размером 0,853 га,  выделяется для эксплуатации жилого дома по адресу: Святоозерская ул., д.5, что соответствует нормативно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями размером 0,377 га.

Участок №4 размером 0,611 га,  выделяется для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Рудневка, д. 2, что меньше нормативно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями размером 0,249 га. Выделить участок нормативного размера не представляется возможным, из-за особенностей планировочной организации территории.

Участок №5 размером 0,461 га выделяется для эксплуатации поликлиники №78 на 320 посещений в смену по адресу: ул. Рудневка, д.8, в соответствии со свидетельством на право постоянного (бессрочного) пользования (от 17.06.2011 № 77-77-14/005/2011-961).

Участок №6 размером 0,440 га выделяется для эксплуатации детского сада №2504 на 125 мест, расположенного по адресу: ул. Рудневка, д.6, в соответствии со свидетельству на право постоянного (бессрочного) пользования № М-03-202847 от 12.07.2011 г. (письмо ДЗР исх. № 33-1-13628/12-(0)-18 от 24.08.2012 г.

Участок №7 размером 1,343 га выделяется для эксплуатации школы № 1443 на 550 мест, расположенной по адресу: ул. Рудневка, д.10, по фактическому ограждению, в соответствии с оформленным правом постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

Участок №8 размером 0,031 га выделяется для эксплуатации ЦТП, расположенного по адресу: ул. Святоозерская, д.11, стр.1, что соответствует нормативно необходимой площади.

Участок №9 размером 0,031 га выделяется для эксплуатации ЦТП, расположенного по адресу: ул. Рудневка, д.4, стр.1, что соответствует нормативно необходимой площади.

Участок №10 размером 0,019га выделяется для эксплуатации ТП, расположенной по адресу: ул. Святоозерская, д.7, что соответствует нормативно необходимой площади.

Участок №11 размером 0,006 га выделяется для эксплуатации ТП, расположенной по адресу: ул. Рудневка, д. 2, стр.1, что соответствует нормативно необходимой площади.

Участок №12 размером 0,005 га выделяется для эксплуатации ТП, расположенной по адресу: ул. Рудневка, д. 4, стр.2, что соответствует нормативно необходимой площади.

Участок №13 размером 0,130 га выделяется для размещения нежилого объекта по адресу: ул. Святоозерская, вл. 3 на основании Градостроительного плана земельного участка № RU77-139000-000574 от 17.09.09г. На участок оформлен договор аренды земли.

Участок №14 размером 0,015 га выделяется для размещения нежилого объекта по адресу: ул. Святоозерская, вл. 3 на основании Градостроительного плана земельного участка № RU77-139000-000581 от 17.09.09г. На участок оформлен договор аренды земли.

Участок №15 размером 0,110 га выделяется для размещения нежилого объекта по адресу: ул. Святоозерская, вл. 3А на основании Градостроительного плана земельного участка № RU77-139000-000810 от 24.12.09г.

Участок №16 размером 0,149 га выделяется территории общего пользования, представляющей собой зеленые насаждения.

Участок №17 размером 1,176 га выделяется территории общего пользования, представляющей собой зеленые насаждения, проезды, проходы, стоянки.

Участок №18 размером 0,055 га выделяется территории общего пользования, представляющей собой зеленые насаждения, проезды, проходы, стоянки.

Суммарно территория общего составляет 1,382 га, что соответствует нормативно необходимой площади.

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания земельных участков представлены в таблице 2. Границы установленных земельных участков и зон действия обременений  и ограничений их использования отображены  на чертежах 2, 3.

На чертеже 2 также отображены границы земельных участков с минимальными обременениями, предусмотренные для многоквартирных жилых домов. Площадь указанных земельных участков приведена в соответствующем столбце таблицы 2.

# Выводы и рекомендации

Территория микрорайона 4 района Косино-Ухтомский застраивалась после 2000 года.

В таблице №1 в графе «Вид функционально-планировочного образования, включающего земельный участок» приведены данные на основании постановления Правительства Москвы от 16.08.2005г. №604-ПП «о перспективах комплексного социально-экономического и градостроительного развития района Косино-Ухтомский города Москвы».

Площадь участка № 4 меньше нормативного размера в связи  существующей планировочной ситуацией.